# Приложение №2

# к договору № __-__/20__ от __ _________ 20__ г.

Перечень оборудования, частей, конструкций и работ, изготавливаемых (выполняемых) Заказчиком до начала монтажа оборудование для производства пенопласта полистирольного

- Цех для производства пенополистирола должен иметь площадь не менее 250 м2 при потолках высотой не менее 4 м (без учета площадей склада блоков ППС и готовой продукции)

- Подводка сетей водопровода (потребление при установке парогенератора до 0,3 м3/час), канализации и теплоснабжения с учётом привязки оборудования к условиям цеха и расстановки по помещению.

- Перенос перегородок, организация технологических проемов по необходимости и с учётом степени возможности.

- Подготовка пола помещения для установки оборудования (бетонирование или закладка фундаментов под основные единицы оборудования).

- Подводка сетей электрификации: наружных сетей и внутренней разводки. Установленная мощность оборудования 55 кВт. Кабель для подключения парогенератора Исполнителем не поставляется.

- В случае комплектации оборудования газовым паровым котлом, его установка и подключение производится Заказчиком самостоятельно с привлечением необходимых специалистов до прибытия представителя Исполнителя для проведения шефмонтажа оборудования.

- В случае подключения оборудования к имеющимся сетям паропровода, диаметр подводящей трубы должен составлять не менее Ду 80. Возможность отбора пара при давлении 5-6 атм. – 250-300 кг/час. Пар – водяной насыщенный, не перегретый, не сухой.

- Согласование и получение лимитов (на электричество, воду, газ) в Регион-, Гор-, Райэнерго или др.

- Заказчиком должна быть приобретена либо изготовлена емкость 1 м3 (металл, пластик). Ёмкость необходима для оборотной воды при работе установки вакуумирования. Возможна работа без емкости, при этом дополнительный расход воды кроме затрат на производство пара составит до 120 л/час.

- Заказчиком должно быть приобретен стандартный металлопрокат для изготовления цеховых металлоконструкций. Количество заготовленного металла должно соответствовать и быть не меньшим следующего списка:

  - для эстакады бункеров: труба проф. 50х50 – 50м , уголок 50х50 – 50 м., уголок 32х32 - 50м

  - трубы водогазопроводные: Ду15 – 10 м.п., Ду25 – 12 м.п., Ду50 – 30 м.п., Ду100 – 6 м.п.

  - трубы для подвода пара: Ду25 – 18 м.п., Ду80 – 10 м.п

длина труб может варьироваться в зависимости от планировки

В случае необходимости (в зависимости от индивидуальных особенностей помещения) Заказчик обязан предоставить дополнительное количество металлопроката по первому требованию специалиста  Исполнителя.

- На время монтажа оборудования в цехе монтажной бригаде должен быть выделен:

-  газовый пост: полный комплект для резки металла (кислород, пропан) - 1 шт.

-  сварочный аппарат не менее 350-го -2 шт.

-  комплект кабелей для подключения сварочного аппарата

-  угловая шлиф-машинка, не менее 2 кВт (отрезной круг Ø230мм)

-  перфоратор с насадкой-патроном (либо дополнительно дрель)

- пистолет для герметика; удлинитель (220В, 16А) 20 метров; уровень строительный (1,0-1,5 метра); кувалда (3-5 кг); лом; ключи газовые (№2 и №3) по 1 шт; лестница 4 м.

- В холодное время года для нормальной работы бригады монтажников в производственном цехе (на территории монтажа) должна быть обеспечена положительная температура (+15°С). Температурный режим работы оборудования +15…+20 °С.

- В зоне установки оборудования должно быть освещение в соответствии с производственными  нормами.

- При необходимости Заказчик самостоятельно устанавливает вентиляцию в производственном помещении после завершения монтажных и пуско-наладочных работ.

- Для проведения пуско-наладочных работ Заказчиком приобретается сырье – полистирол вспенивающийся самозатухающий в количестве 500 кг.

Предпочтительные марки сырья производства Россия ПАО "СИБУР Холдинг" для производства пенопласта:

  - для марки ППС 15 – ALPHAPOR  SE -101 (самозатухающийся)

  - для марки ППС 25 – ALPHAPOR  SE -301

  - для марки ППС 35 – ALPHAPOR  SE -401

  - для марки ППС 50 – ALPHAPOR  SE -501

Заказчик __________________                             		   Исполнитель ____________________

(подпись)                                                                                                (подпись)

М.П.                                                                                                          М.П.